Днища эллиптические ГОСТ 6533-78

| Краткая техническая характеристика: |
| --- |
| Рабочее давление, PN (Ру) | до 6,3 МПа |
| Диаметр, Dн,Dв | 133÷1420мм - наруж.база |
|  | 250÷2000мм - внутр.база |

Эллиптические отбортованные днища из углеродистой и легированной стали (двухслойных сталей) с толщиной стенки от 4 до 50(120) мм для  аппаратов и котлов диаметром от 133 до 2000 (4500) мм и высотой эллиптической части hн=0,25 Дн.

Эллиптические днища по обозначению имеют два вида:

- с наружными базовыми размерами;

- с внутренними базовыми размерами.

Пример условного обозначения днища с наружными базовыми размерами Дн=530мм, S= 10мм:

Днище 530-10 ГОСТ 6533-78,

Пример условного обозначения днища с внутренним диаметром Dв=2000мм, толщиной стенки s=10мм и высотой эллиптической части hв=400мм:

Днище 2000-10-400 ГОСТ 6533-78

| Dн | hн | h1 | s | масса, кг | F, м2 | V, дм3 | h1 | s | масса, кг | F, м2 | V, дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружные базовые размеры |
| 133 | 33 | 25 | 4 | 0,9 | 0,03 | 0,54 | 25 | 8 | 1,7 | 0,02 | 0,45 |
|  |  |  | 5 | 1,1 |  | 0,52 |  | 10 | 2,0 |  | 0,41 |
|  |  |  | 6 | 1,3 | 0,02 | 0,50 |  | 12 | 2,3 |  | 0,36 |
| 159 | 40 | 25 | 4 | 1,2 | 0,04 | 0,87 | 25 | 10 | 2,8 | 0,03 | 0,68 |
|  |  |  | 5 | 1,5 |  | 0,84 |  | 12 | 3,2 |  | 0,62 |
|  |  |  | 6 | 1,7 | 0,03 | 0,80 |  | 14 | 3,7 |  | 0,57 |
|  |  |  | 8 | 2,3 |  | 0,74 |  | 16 | 4,1 |  | 0,52 |
| 219 | 55 | 25 | 4 | 2,1 | 0,06 | 2,05 | 25 | 12 | 5,8 | 0,05 | 1,59 |
|  |  |  | 5 | 2,6 |  | 1,99 |  | 14 | 6,6 |  | 1,49 |
|  |  |  | 6 | 3,1 |  | 1,93 |  | 16 | 7,4 |  | 1,39 |
|  |  |  | 8 | 4,0 |  | 1,81 |  | 18 | 8,2 |  | 1,30 |
|  |  |  | 10 | 4,9 |  | 1,70 |  | 20 | 8,9 |  | 1,21 |
| 273 | 68 | 25 | 4 | 3,1 | 0,10 | 3,73 | 25 | 12 | 8,8 | 0,08 | 3,03 |
|  |  |  | 5 | 3,9 | 0,09 | 3,64 |  | 14 | 10,1 |  | 2,88 |
|  |  |  | 6 | 4,6 |  | 3,54 |  | 16 | 11,3 |  | 2,72 |
|  |  |  | 8 | 6,0 |  | 3,37 |  | 18 | 12,5 |  | 2,57 |
|  |  |  | 10 | 7,4 |  | 3,20 |  | 20 | 13,7 | 0,07 | 2,43 |
| 325 | 81 | 25 | 4 | 4,3 | 0,13 | 6,02 | 25 | 4 | 4,3 | 0,13 | 6,02 |
|  |  |  | 5 | 5,3 |  | 5,89 |  | 5 | 5,3 |  | 5,89 |
|  |  |  | 6 | 6,3 |  | 5,77 |  | 6 | 6,3 |  | 5,77 |
|  |  |  | 8 | 8,3 |  | 5,52 |  | 8 | 8,3 |  | 5,52 |
|  |  |  | 10 | 10,3 | 0,12 | 5,28 |  | 10 | 10,3 | 0,12 | 5,28 |
|  |  |  | 12 | 12,2 |  | 5,05 |  | 12 | 12,2 |  | 5,05 |
| 377 | 91 | 25 | 4 | 5,6 | 0,18 | 9,08 | 25 | 14 | 18,6 | 0,16 | 7,50 |
|  |  |  | 5 | 7,0 | 0,17 | 8,91 |  | 16 | 20,9 | 0,15 | 7,19 |
|  |  |  | 6 | 8,4 |  | 8,74 |  | 18 | 23,3 |  | 6,90 |
|  |  |  | 8 | 11,0 |  | 8,42 |  | 20 | 25,6 | 0,14 | 6,62 |
|  |  |  | 10 | 13,6 | 0,16 | 8,10 |  | 22 | 27,8 |  | 6,35 |
|  |  |  | 12 | 16,1 |  | 7,79 |  | 25 | 31,1 | 0,13 | 5,96 |
| 426 | 105 | 25 | 5 | 8,8 | 0,22 | 12,55 | 25 | 18 | 29,5 |  | 10,00 |
|  |  |  | 6 | 10,5 |  | 12,34 |  | 20 | 32,5 |  | 9,64 |
|  |  |  | 8 | 13,9 | 0,21 | 11,93 |  | 22 | 35,4 | 0,18 | 9,29 |
|  |  |  | 10 | 17,1 |  | 11,53 | 40 | 25 | 43,3 | 0,19 | 10,44 |
|  |  |  | 12 | 20,3 | 0,20 | 11,13 |  | 28 | 48,7 |  | 9,90 |
|  |  |  | 14 | 23,5 |  | 10,73 |  | 30 | 51,7 |  | 9,55 |
|  |  |  | 16 | 26,6 | 0,19 | 10,37 |  |  |  |  |  |
| 530 | 132 | 25 | 6 | 15,9 | 0,33 | 22,96 | 40 | 14 | 35;8 | 0,31 | 20,51 |
|  |  |  | 8 | 21,0 | 0,32 | 22,33 |  | 16 | 40,6 | 0,30 | 20,00 |
|  |  |  | 10 | 25,9 |  | 21,71 |  | 20 | 53,8 | 0,31 | 21,62 |
|  |  |  | 12 | 30,9 | 0,31 | 21,11 |  | 25 | 65,7 | 0,30 | 20,41 |
| 630 | 157 | 25 | 6 | 22,1 | 0,46 | 37,65 | 40 | 16 | 56,9 | 0,43 | 33,39 |
|  |  |  | 8 | 29,3 | 0,45 | 36,78 |  | 18 | 67,6 | 0,45 | 36,73 |
|  |  |  | 10 | 36,4 |  | 36,00 |  | 20 | 74,3 | 0,44 | 35,88 |
|  |  |  | 12 | 43,3 | 0,44 | 35,06 |  | 22 | 81,4 | 0,43 | 35,04 |
|  |  |  | 14 | 50,1 | 0,43 | 34,22 |  | 25 | 91,5 |  | 33,80 |
| 720 | 180 | 25 | 6 | 28,6 | 0,59 | 55,30 | 40 | 16 | 78,0 | 0,59 | 55,33 |
|  |  |  | 8 | 37,9 |  | 54,16 |  | 18 | 87,2 | 0,58 | 54,20 |
|  |  |  | 10 | 47,1 | 0,58 | 53,04 |  | 20 | 96,3 |  | 53,08 |
|  |  |  | 12 | 56,1 | 0,57 | 51,93 |  | 22 | 105,3 | 0,57 | 51,98 |
|  |  | 40 | 14 | 68,7 | 0,60 | 56,47 |  | 25 | 118,5 | 0,56 | 50,36 |
| 820 | 205 | 25 | 6 | 36,8 | 0,77 | 80,53 | 25 | 12 | 72,3 | 0,74 | 76,18 |
|  |  |  | 8 | 48,7 | 0,76 | 79,06 | 40 | 14 | 88,0 | 0,77 | 82,14 |
|  |  |  | 10 | 60,6 | 0,75 | 77,61 |  | 16 | 100,0 | 0,76 | 80,67 |
| 1020 | 255 | 25 | 6 | 56,1 | 1,18 | 151,81 | 40 | 12 | 115,2 | 1,19 | 156,80 |
|  |  |  | 8 | 74,5 | 1,17 | 149,56 |  | 14 | 133,8 | 1,18 | 154,52 |
|  |  | 40 | 10 | 96,5 | 1,20 | 159,10 |  | 16 | 152,3 | 1,17 | 152,26 |
| 1220 | 305 | 25 | 8 | 105,8 | 1,66 | 252,86 | 40 | 14 | 189,2 | 1,68 | 260,13 |
|  |  | 40 | 10 | 136,2 | 1,70 | 266,64 |  | 16 | 215,4 | 1,66 | 256,92 |
|  |  |  | 12 | 162,8 | 1,69 | 263,37 |  |  |  |  |  |
| 1420 | 335 | 40 | 8 | 146,6 | 2,30 | 418,43 | 40 | 14 | 254,1 | 2,26 | 405,25 |
|  |  |  | 10 | 182,7 | 2,29 | 414,01 |  | 16 | 290,4 |  | 400,91 |
|  |  |  | 12 | 218,5 | 2,27 | 409,61 |  |  |  |  |  |
| Dв | hв | h1 | s | масса, кг | F, м2 | V, дм3 | h1 | s | масса, кг | F, м2 | V, дм3 |
| внутренние базовые размеры |
| 250 | 62 | 25 | 4 | 2,8 | 0,09 | 3,30 | 25 | 10 | 7,4 | 9,00 | 33,00 |
|  |  |  | 5 | 3,6 |  |  |  | 12 | 9,1 |  |  |
|  |  |  | 6 | 4,3 |  |  |  | 14 | 10,8 |  |  |
|  |  |  | 8 | 5,9 |  |  |  | 16 | 12,5 |  |  |
| 300 | 75 | 25 | 4 | 3,9 | 0,12 | 5,30 | 25 | 10 | 10,2 | 0,12 | 5,30 |
|  |  |  | 5 | 4,9 |  |  |  | 12 | 12,4 |  |  |
|  |  |  | 6 | 6,0 |  |  |  | 14 | 14,7 |  |  |
|  |  |  | 8 | 8,0 |  |  |  | 16 | 17,0 |  |  |
| 400 | 100 | 25 | 4 | 6,6 | 0,20 | 11,50 | 25 | 16 | 28,0 | 0,20 | 11,50 |
|  |  |  | 5 | 8,3 |  |  |  | 18 | 31,9 |  |  |
|  |  |  | 6 | 10,0 |  |  |  | 20 | 35,8 |  |  |
|  |  |  | 8 | 13,4 |  |  |  | 22 | 39,8 |  |  |
|  |  |  | 10 | 17,0 |  |  |  | 25 | 45,9 |  |  |
|  |  |  | 12 | 20,6 |  |  | 40 | 28 | 56,6 | 0,22 | 13,40 |
|  |  |  | 14 | 24,3 |  |  |  | 30 | 61,3 |  |  |
| 500 | 125 | 25 | 4 | 9,9 | 0,31 | 21,20 | 25 | 18 | 47,4 | 0,31 | 21,20 |
|  |  |  | 5 | 12,5 |  |  |  | 20 | 53,2 |  |  |
|  |  |  | 6 | 15,0 |  |  | 40 | 22 | 63,2 | 0,33 | 24,10 |
|  |  |  | 8 | 20,2 |  |  |  | 25 | 72,7 |  |  |
|  |  |  | 10 | 25,5 |  |  |  | 28 | 82,5 |  |  |
|  |  |  | 12 | 30,8 |  |  |  | 30 | 89,1 |  |  |
|  |  |  | 14 | 36,3 |  |  |  | 32 | 95,8 |  |  |
|  |  |  | 16 | 41,8 |  |  |  | 36 | 109,5 |  |  |
| 600 | 150 | 25 | 4 | 13,9 | 0,44 | 35,20 | 40 | 20 | 78,5 | 0,47 | 39,50 |
|  |  |  | 5 | 17,5 |  |  |  | 22 | 87,0 |  |  |
|  |  |  | 6 | 21,1 |  |  |  | 25 | 99,9 |  |  |
|  |  |  | 8 | 28,3 |  |  |  | 28 | 113,1 |  |  |
|  |  |  | 10 | 35,6 |  |  |  | 30 | 122,0 |  |  |
|  |  |  | 12 | 43,1 |  |  |  | 32 | 131,0 |  |  |
|  |  |  | 14 | 50,6 |  |  |  | 36 | 149,4 |  |  |
|  |  |  | 16 | 58,3 |  |  |  | 40 | 168,3 |  |  |
|  |  | 40 | 18 | 70,2 | 0,47 | 39,50 |  |  |  |  |  |
| 700 | 175 | 25 | 4 | 18,7 | 0,59 | 54,30 | 40 | 18 | 92,5 | 0,62 | 60,10 |
|  |  |  | 5 | 23,4 |  |  |  | 20 | 103,5 |  |  |
|  |  |  | 6 | 28,2 |  |  |  | 22 | 114,5 |  |  |
|  |  |  | 8 | 37,8 |  |  |  | 25 | 131,3 |  |  |
|  |  |  | 10 | 47,5 |  |  |  | 28 | 148,4 |  |  |
|  |  |  | 12 | 57,4 |  |  |  | 32 | 171,7 |  |  |
|  |  |  | 14 | 67,4 |  |  |  | 36 | 195,4 |  |  |
|  |  | 40 | 16 | 81,8 | 0,62 | 60,10 | 60 | 40 | 234,4 | 0,66 | 67,80 |
| 800 | 200 | 25 | 4 | 24,0 | 0,76 | 79,30 | 40 | 25 | 167,0 | 0,79 | 86,80 |
|  |  |  | 5 | 30,1 |  |  |  | 28 | 188,5 |  |  |
|  |  |  | 6 | 36,3 |  |  |  | 30 | 203,1 |  |  |
|  |  |  | 8 | 48,6 |  |  |  | 32 | 217,8 |  |  |
|  |  |  | 10 | 61,1 |  |  | 60 | 34 | 246,6 | 0,84 | 96,90 |
|  |  |  | 12 | 73,8 |  |  |  | 36 | 262,5 |  |  |
|  |  | 40 | 14 | 90,8 | 0,79 | 86,80 |  | 38 | 278,5 |  |  |
|  |  |  | 16 | 104,3 |  |  |  | 40 | 294,6 |  |  |
|  |  |  | 18 | 118,0 |  |  |  | 45 | 335,7 |  |  |
|  |  |  | 20 | 131,8 |  |  |  | 50 | 377,8 |  |  |
|  |  |  | 22 | 145,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 225 | 25 | 5 | 37,7 | 0,95 | 110,90 | 40 | 18 | 146,5 | 0,99 | 120,40 |
|  |  |  | 6 | 45,4 |  |  |  | 20 | 163,5 |  |  |
|  |  |  | 8 | 60,8 |  |  |  | 22 | 180,8 |  |  |
|  |  |  | 10 | 76,4 |  |  |  | 25 | 206,9 |  |  |
|  |  | 40 | 12 | 96,2 | 0,99 | 120,40 |  | 28 | 233,4 |  |  |
|  |  |  | 14 | 112,8 |  |  | 60 | 30 | 265,1 | 1,05 | 133,10 |
|  |  |  | 16 | 129,6 |  |  |  | 32 | 284,1 |  |  |
| 1000 | 250 | 25 | 5 | 46,2 | 1,16 | 149,90 | 60 | 32 | 342,6 | 1,27 | 177,40 |
|  |  |  | 6 | 55,5 |  |  |  | 34 | 365,6 |  |  |
|  |  |  | 8 | 74,4 |  |  |  | 36 | 388,8 |  |  |
|  |  |  | 10 | 93,4 |  |  |  | 38 | 412,1 |  |  |
|  |  | 40 | 12 | 117,1 | 1,21 | 161,70 |  | 40 | 435,6 |  |  |
|  |  |  | 14 | 137,2 |  |  |  | 45 | 495,2 |  |  |
|  |  |  | 16 | 157,5 |  |  |  | 50 | 556,0 |  |  |
|  |  |  | 18 | 178,0 |  |  |  | 55 | 618,0 |  |  |
|  |  |  | 20 | 198,7 |  |  | 80 | 60 | 712,6 | 1,34 | 193,10 |
|  |  |  | 22 | 219,5 |  |  |  | 65 | 779,8 |  |  |
|  |  |  | 25 | 251,1 |  |  |  | 70 | 848,2 |  |  |
|  |  | 60 | 28 | 294,2 | 1,27 | 177,40 |  | 80 | 988,8 |  |  |
|  |  |  | 30 | 319,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 300 | 25 | 6 | 78,9 | 1,65 | 253,40 | 60 | 34 | 507,8 | 1,79 | 293,00 |
|  |  |  | 8 | 105,6 |  |  |  | 36 | 539,6 |  |  |
|  |  | 40 | 10 | 137,0 | 1,71 | 270,40 |  | 38 | 571,6 |  |  |
|  |  |  | 12 | 165,0 |  |  |  | 40 | 603,8 |  |  |
|  |  |  | 14 | 193,2 |  |  |  | 45 | 685,4 |  |  |
|  |  |  | 16 | 221,7 |  |  | 80 | 50 | 799,2 | 1,86 | 315,60 |
|  |  |  | 18 | 250,3 |  |  |  | 55 | 886,7 |  |  |
|  |  |  | 20 | 279,3 |  |  |  | 60 | 975,7 |  |  |
|  |  | 60 | 22 | 321,5 | 1,79 | 293,00 |  | 65 | 1 066,2 |  |  |
|  |  |  | 25 | 367,3 |  |  |  | 70 | 1 158,0 |  |  |
|  |  |  | 28 | 413,7 |  |  |  | 80 | 1 346,2 |  |  |
|  |  |  | 30 | 444,8 |  |  | 100 | 90 | 1 585,3 | 1,94 | 338,20 |
|  |  |  | 32 | 476,2 |  |  |  | 100 | 1 786,3 |  |  |
| 1400 | 350 | 25 | 6 | 106,4 | 2,23 | 396,00 | 60 | 34 | 673,1 | 2,39 | 449,90 |
|  |  | 40 | 8 | 146,4 | 2,30 | 419,10 |  | 36 | 714,9 |  |  |
|  |  |  | 10 | 183,6 |  |  |  | 38 | 757,0 |  |  |
|  |  |  | 12 | 221,1 |  |  |  | 40 | 799,3 |  |  |
|  |  |  | 14 | 258,8 |  |  | 80 | 45 | 938,3 | 2,48 | 480,70 |
|  |  |  | 16 | 296,7 |  |  |  | 50 | 1 050,5 |  |  |
|  |  |  | 18 | 334,9 |  |  |  | 55 | 1 164,3 |  |  |
|  |  | 60 | 20 | 387,3 | 2,39 | 449,90 |  | 60 | 1 279,8 |  |  |
|  |  |  | 22 | 427,4 |  |  |  | 65 | 1 396,8 |  |  |
|  |  |  | 25 | 488,0 |  |  |  | 70 | 1 489,2 |  |  |
|  |  |  | 28 | 549,1 |  |  | 100 | 80 | 1 816,5 | 2,56 | 511,40 |
|  |  |  | 30 | 590,2 |  |  |  | 90 | 2 073,4 |  |  |
|  |  |  | 32 | 631,5 |  |  |  | 100 | 2 337,3 |  |  |
| 1600 | 400 | 40 | 6 | 137,9 | 2,90 | 584,00 | 60 | 36 | 914,7 | 3,08 | 654,30 |
|  |  |  | 8 | 189,1 | 2,98 | 614,10 | 80 | 38 | 998,9 | 3,18 | 694,50 |
|  |  |  | 10 | 237,1 |  |  |  | 40 | 1 054,3 |  |  |
|  |  |  | 12 | 285,3 |  |  |  | 45 | 1 194,2 |  |  |
|  |  |  | 14 | 333,9 |  |  |  | 50 | 1 335,8 |  |  |
|  |  |  | 16 | 382,6 |  |  |  | 55 | 1 479,3 |  |  |
|  |  | 60 | 18 | 446,1 | 3,08 | 654,30 |  | 60 | 1 624,6 |  |  |
|  |  |  | 20 | 497,0 |  |  | 100 | 65 | 1 825,2 | 3,28 | 734,70 |
|  |  |  | 22 | 548,2 |  |  |  | 70 | 1 978,5 |  |  |
|  |  |  | 25 | 625,6 |  |  |  | 80 | 2 290,8 |  |  |
|  |  |  | 28 | 703,6 |  |  |  | 90 | 2 610,7 |  |  |
|  |  |  | 30 | 756,0 |  |  |  | 100 | 2 938,3 |  |  |
|  |  |  | 32 | 808,6 |  |  | 120 | 110 | 3 346,4 | 3,38 | 774,90 |
|  |  |  | 34 | 861,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 450 | 40 | 6 | 177,5 | 3,74 | 861,70 | 80 | 34 | 1 103,9 | 3,96 | 963,40 |
|  |  |  | 8 | 237,3 |  |  |  | 36 | 1 171,7 |  |  |
|  |  |  | 10 | 297,4 |  |  |  | 38 | 1 239,8 |  |  |
|  |  |  | 12 | 357,8 |  |  |  | 40 | 1 308,2 |  |  |
|  |  |  | 14 | 418,5 |  |  |  | 45 | 1 408,7 |  |  |
|  |  | 60 | 16 | 493,8 | 3,85 | 912,60 |  | 50 | 1 655,2 |  |  |
|  |  |  | 18 | 556,9 |  |  |  | 55 | 1 831,8 |  |  |
|  |  |  | 20 | 620,4 |  |  | 100 | 60 | 2 065,4 | 4,08 | 1 014,30 |
|  |  |  | 22 | 684,1 | 3,85 | 912,60 |  | 65 | 2 250,8 |  |  |
|  |  |  | 25 | 780,3 |  |  |  | 70 | 2 438,3 |  |  |
|  |  |  | 28 | 877,2 |  |  |  | 80 | 2 819,5 |  |  |
|  |  |  | 30 | 942,2 |  |  |  | 90 | 3 209,2 |  |  |
|  |  |  | 32 | 1 007,5 |  |  | 120 | 100 | 3 701,1 | 4,19 | 1 065,20 |
| 2000 | 500 | 40 | 6 | 217,7 | 4,59 | 1 168,10 | 80 | 36 | 1 424,1 | 4,84 | 1 293,70 |
|  |  |  | 8 | 290,9 |  |  |  | 38 | 1 506,6 |  |  |
|  |  |  | 10 | 364,5 |  |  |  | 40 | 1 589,4 |  |  |
|  |  |  | 12 | 438,4 |  |  |  | 45 | 1 797,9 |  |  |
|  |  |  | 14 | 526,5 |  |  |  | 50 | 2 008,7 |  |  |
|  |  | 60 | 16 | 603,1 | 4,71 | 1 230,90 | 100 | 55 | 2 277,5 | 4,96 | 1 356,50 |
|  |  |  | 18 | 680,0 |  |  |  | 60 | 2 498,0 |  |  |
|  |  |  | 20 | 757,3 |  |  |  | 65 | 2 720,7 |  |  |
|  |  |  | 22 | 834,9 |  |  |  | 70 | 2 945,8 |  |  |
|  |  |  | 25 | 952,0 |  |  |  | 80 | 3 402,8 |  |  |
|  |  |  | 28 | 1 069,9 |  |  | 120 | 90 | 3 961,8 | 5,09 | 1 420,00 |
|  |  | 80 | 30 | 1 178,9 | 4,84 | 1 293,70 |  | 100 | 4 448,2 |  |  |
|  |  |  | 32 | 1 260,3 |  |  |  | 110 | 4 926,1 |  |  |
|  |  |  | 34 | 1 342,0 |  |  |  | 120 | 5 426,0 |  |  |