Тройники сварные с накладками ТУ 102-488-95

| Краткая техническая характеристика для тройников с соотношением dн/Dн<0.5: |
| --- |
| Условное давление, Ру, МПа | До 1020 | От 1020 и более |
|  | ≤ 10,0 | ≤ 4,0 |
| Наружный диаметр | От 530х219 до 1420х325 мм |
| Температура, tºC | при монтаже | при эксплуатации |
|  | до -60ºС | до -40ºС |
| Материал | 20, 17Г1С, 09Г2С |

Технические условия распространяются на детали соединительные и узлы магистральных и промысловых трубопроводов.

Детали и узлы трубопроводов предназначены для линейных трубопроводов и технологических обвязок насосных и компрессорных станций, а также других объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные нефть, нефтепродукты и газ.

Пример условного обозначения тройника сварного с накладками с наружным диаметром корпуса 720 мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм и диаметром штуцера 530 мм с толщиной стенки 14 мм на Ру 7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 для климатических условий У:

Тройник ТСН 720(16)х530(14)-7,5-0,6-У ТУ102-488-95

Тройник сварной с накладками с наружным диаметром корпуса 1020 с толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм и диаметром штуцера 1020 мм с толщиной стенки 14 мм на Ру=4,0 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 для климатических условий У:

Тройник ТСН 1020(16/14)-7,5-0,6-4 ТУ 102-488-95.

| D | D1 | Размеры, мм | Ру, МПа (кгс/cм2) | Масса, кг |  | D | D1 | Размеры, мм | Ру, МПа (кгс/cм2) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | S1 | L | H |  |  |  |  |  | S | S1 | L | H |  |  |
| 530 | 219 | 8 | 5 | 215 | 305 | 4,0 (40) | 43,0 |  | 720 | 530 | 20 | 12 | 480 | 460 | 5,6 (56) | 331,0 |
|  |  | 12 | 6 | 215 | 305 | 6,4 (64) | 63,0 |  |  |  | 30 | 16 | 480 | 460 | 7,5 (75) | 472,0 |
|  | 273 | 8 | 5 | 250 | 305 | 4,0 (40) | 50,0 |  |  |  | 30 | 18 | 480 | 460 | 8,5 (85) | 472,0 |
|  |  | 12 | 7 | 250 | 305 | 6,4 (64) | 75,0 |  |  | 720 | 36 | 22 | 580 | 650 | 7,5 (75) | 836,0 |
|  | 325 | 12 | 8 | 300 | 305 | 6,4 (64) | 90,0 |  |  |  | 36 | 26 | 580 | 650 | 8,5 (85) | 836,0 |
|  |  | 24 | 12 | 300 | 365 | 8,5 (85) | 187,0 |  | 820 | 325 | 24 | 9 | 330 | 510 | 7,5 (75) | 306,0 |
|  | 426 | 30 | 14 | 390 | 365 | 8,5 (85) | 310,0 |  |  |  | 25 | 10 | 330 | 510 | 8,5 (85) | 320,0 |
|  |  | 30 | 16 | 390 | 365 | 10,0 (100) | 310,0 |  |  | 377 | 26 | 11 | 340 | 510 | 7,5 (75) | 338,0 |
|  | 530 | 20 | 16 | 425 | 365 | 7,5 (75) | 246,0 |  |  | 530 | 24 | 12 | 480 | 510 | 5,6 (56) | 437,0 |
|  |  | 30 | 18 | 425 | 365 | 8,5 (85) | 360,0 |  | 1020 | 325 | 25 | 9 | 410 | 610 | 7,5 (75) | 555,0 |
| 720 | 219 | 12 | 6 | 260 | 400 | 5,6 (56) | 105,0 |  |  |  | 30 | 10 | 410 | 610 | 8,5 (85) | 650,0 |
|  | 273 | 12 | 6 | 260 | 400 | 5,6 (56) | 100,0 |  |  |  | 25 | 9 | 410 | 610 | 8,5 (85) | 555,0 |
|  | 325 | 14 | 7 | 300 | 400 | 5,6 (56) | 125,0 |  |  | 426 | 15,2 | 7 | 410 | 550 | 4,0 (40) | 305,0 |
|  |  | 16 | 8 | 300 | 460 | 6,4 (64) | 165,0 |  |  |  | 26 | 11 | 410 | 610 | 7,5 (75) | 566,0 |
|  |  | 30 | 12 | 300 | 460 | 7,5 (75) | 325,0 |  |  |  | 15,2 | 7 | 410 | 550 | 5,6 (56) | 305,0 |
|  |  | 30 | 12 | 300 | 460 | 8,5 (85) | 325,0 |  |  |  | 32 | 14 | 410 | 610 | 8,5 (85) | 676,0 |
|  | 426 | 14 | 8 | 390 | 400 | 5,6 (56) | 186,0 |  |  |  | 26 | 11 | 410 | 610 | 8,5 (85) | 566,0 |
|  |  | 30 | 12 | 390 | 460 | 7,5 (75) | 405,0 |  |  | 530 | 28 | 15 | 480 | 610 | 7,5 (75) | 680,0 |
|  |  | 30 | 14 | 390 | 460 | 8,5 (85) | 405,0 |  |  |  | 32 | 17 | 480 | 610 | 8,5 (85) | 786,0 |